## Slide 1
병목을 줄이고 의미를 보존하는 AER
Cluster2 Steal-Buffer Polarity AER
AER 병목
직렬 출력 재발생·불균형
→
제안 구조
bitmap · FIFO steal · polarity
→
검증 결과
full50 loss 0.47% UZH 8,503 / 8,503
문제 정의 → 구조 설계 → 정량 개선 → RTL/PPA → CAV 확장
2026-08-28 | Xcelium · Genus · Innovus

## Slide 2
01 문제
Ryu의 문제 흐름을 여섯 설계 요구사항으로 분해했다
Source: team decomposition of Ryu et al., CVPRW 2019 · direct = scoped mitigation
02
부분
① 주소 overhead
bitmap 집약
repeat-flag 후속
직접
② bandwidth
2 row-bitmap lanes
최대 8 events/cycle
직접
③ arbitration latency
병렬 retire + depth-2
대기·재발생 완화
구조
④ unfair arbitration
rotating arbiter + steal
별도 fairness metric 없음
HOLD
⑤ timestamp
occurrence-time sidecar
DUT payload 통합은 후속
HOLD
⑥ motion artifact
sensor/system 대응
이번 RTL에서는 미검증
②③은 직접 완화 · ①④는 부분/구조 대응 · ⑤⑥은 이번 RTL의 HOLD 범위다
01 문제
Ryu의 문제 흐름을 여섯 설계 요구사항으로 분해했다

## Slide 3
01 문제
scalar 출력은 동시 입력을 source-local loss로 바꾼다
Source: recovered scalar Fovea Xcelium full50 diagnostics
03
동시 입력
→
공유 arbitration
여러 event가 하나의 출력 순서를 기다림
→
1 EVENT / CYCLE
대기 누적 → local full → overrun
ACCEPTED
78,229 / 106,416
73.51%
OVERRUN
28,187
full50 baseline
THROUGHPUT
0.673901 EPC
fixed-window
따라서 출력 폭, 재발생 흡수, traffic 균형을 동시에 풀어야 한다
01 문제
scalar 출력은 동시 입력을 source-local loss로 바꾼다

## Slide 4
02 구조
네 메커니즘이 하나의 retire 경로에서 함께 동작한다
Source: final polarity RTL SHA-256 20d601a9…
04
16 SOURCES
event + polarity
16 × DEPTH-2
pending count + 2 polarity slots
CENTER LANE
row bitmap
PERIPH. LANE
row bitmap
RETIRE
row + col_mask + pol_mask
→
→
→
traffic 쏠림 시 lane steal
최대 8 events/cycle
Cluster2의 병렬 row 전송 위에 depth-2·steal·polarity lockstep을 통합했다
02 구조
네 메커니즘이 하나의 retire 경로에서 함께 동작한다

## Slide 5
02 구조
bitmap은 출력 폭을, depth-2는 같은 source 재발생을 푼다
Source: final RTL contract · full50 bottleneck diagnosis
05
IDEA 1 ROW BITMAP
같은 row의 4 columns
→
col_mask = 4'b1111
1개 주소가 최대 4 events 표현
IDEA 2 DEPTH-2 / SOURCE
t
event A
event B
grant A
slot 0: A | slot 1: B
두 번째 event를 overrun 대신 저장
병렬 표현과 local buffering을 분리했기 때문에 두 병목을 동시에 완화한다
02 구조
bitmap은 출력 폭을, depth-2는 같은 source 재발생을 푼다

## Slide 6
02 구조
lane steal은 불균형을, lockstep은 event 의미를 지킨다
Source: final polarity RTL · native observational contract
06
IDEA 3 CONDITIONAL STEAL
CENTER
busy
PERIPH.
idle
← steal capacity
idle class의 처리력을 재사용 (global fairness 수치는 별도)
IDEA 4 POLARITY LOCKSTEP
A
row2 col1
pol 0
B
row2 col2
pol 1
주소·polarity를 같은 slot에서 push/pop
steal_buf는 처리력 낭비와 재발생 손실을 잡고, polarity FIFO는 의미를 보존한다
02 구조
lane steal은 불균형을, lockstep은 event 의미를 지킨다

## Slide 7
02 구조
주소 overhead는 전송 부호화 계층에서 더 줄일 수 있다
Source: row-trim/repeat-flag architecture studies · integration boundary
07
현재 최종 RTL
별도 address-codec 실험
ROW + MASK
row col_mask pol_mask
bitmap으로 반복 주소 집약
ROW-TRIM
−14.29%
기본 Cluster2 전용
address-only 실험 steal 확장 row에는 적용 불가
REPEAT-FLAG
−15.61%
steal_buf address 실험
address-only 실험 polarity grammar 재검증 필요
최종 제출은 ROW+MASK이고, repeat-flag는 polarity 재검증이 필요한 2차 후보다
02 구조
주소 overhead는 전송 부호화 계층에서 더 줄일 수 있다

## Slide 8
03 결과
steal_buf는 기본 Cluster2의 source-overrun을 95.9% 줄였다
Source: recovered scalar/base + upstream steal_buf full50 · same 106,416-event denominator
08
26.49%
SCALAR FOVEA
loss 28,187
11.52%
BASE CLUSTER2
loss 12,259
0.47%
STEAL_BUF
loss 502
−95.9%
남은 loss = 1/24.42
48 / 50 traces
overrun 0 · worst 5.39%
architecture-family full50 결과이며, 다음 UZH polarity-v1 검증과는 별도 population이다
03 결과
steal_buf는 기본 Cluster2의 source-overrun을 95.9% 줄였다

## Slide 9
03 결과
실제 TB가 입력부터 cycle ledger까지 독립 검증한다
Source: Xcelium 23.09-s013 · polarity-v1 native observational evidence
09
UZH TRACE
8,503 events
→
RTL + TB
Xcelium 23.09-s013
→
CYCLE LEDGER
independent check
→
RESULT
8,503 / 8,503
TB · redred_cluster2_polarity_v1_native_observational_tb.sv
REAL RETIRE · CYCLE 4162
lane0 row2 col=0x6 pol=0x0
lane1 row0 col=0x1 pol=0x1
col_mask popcount 2 + 1 → 두 lane에서 3 events 동시 retire
overrun
0
phantom
0
duplicate
0
pol mismatch
0
UZH shapes_rotation 4×4 patch · 1 ms bins · selected-event polarity sequence · drain empty
03 결과
실제 TB가 입력부터 cycle ledger까지 독립 검증한다

## Slide 10
04 구현
최종 polarity RTL은 285.714 MHz에서 setup·hold PASS
Source: Genus/Innovus slow 0.9 V 125 °C · discrete timing sweep
10
FASTEST TESTED PASS
285.714 MHz
setup +0.454 ns · hold +0.167 ns
SYNTHESIS → P&R AREA RAW
Genus 1156.644
Innovus 1254.114
VECTORLESS POWER
0.107389 mW
default activity 0.2
222.2 MHz
setup +1.349
250.0 MHz
setup +0.849
285.7 MHz
setup +0.454
333.3 MHz
setup −0.004
각 period: Genus generic→map→opt | Innovus place→CTS→route
internal DRC 0 · antenna 0
single slow Non-OCV · SI off · no SPEF/RCDB · internal flow, not signoff
285.714 MHz는 검증 동작점이며, 333.333 MHz는 첫 faster setup FAIL이다
04 구현
최종 polarity RTL은 285.714 MHz에서 setup·hold PASS

## Slide 11
05 확장
별도 software path에서 CAV 좌표계 전수 분기를 검증했다
Source: sealed legacy address-only official UZH→CAV result
11
검증 완료 · legacy address-only software path
UZH + POSE
8,503
→
TB-SIDE JOIN
8,503 / 8,503
→
CAUSAL-CAV
occurrence time
→
→
WORLD 8,420
BYPASS 83
ID는 RTL payload 아님 · WORLD grid 821 cells
NEXT · polarity full replay → CAV RTL
확장성은 software 기능 경로로 입증했고, polarity→CAV RTL/PPA는 2차 과제다
05 확장
별도 software path에서 CAV 좌표계 전수 분기를 검증했다

## Slide 12
SUMMARY
결론: 병목·의미·구현·확장성을 하나의 흐름으로 검증했다
Source bundle: receipts · raw reports · SHA256SUMS · PROVENANCE.json
12
구조
bitmap · FIFO
steal · polarity
효과
loss 0.47%
95.9% 감소
최종 RTL
8,503 / 8,503
285.714 MHz PASS
2차
repeat-flag
→
polarity→CAV replay
→
CAV RTL
→
activity power
→
exact Fmax
1차 GO: polarity RTL·TB·PPA·CAV software evidence | 2차: link·CAV RTL·정밀 PPA
SUMMARY
결론: 병목·의미·구현·확장성을 하나의 흐름으로 검증했다